## Slide 1: Instruction Level Parallelism Super Escalaridade
Arquitetura de Computadores
Licenciatura em Engenharia Informática
Luís Paulo Santos

## Slide 2: Material de Apoio
“Computer Organization and Design: The Hardware / Software Interface” David A. Patterson, John L. Hennessy; 5th Edition, 2013
  Secção 4.10 (pags. 332 .. 344) – Parallelism via instructions
  Secção 4.11 (pags. 344 .. 351) – Real Stuff
“Computer Systems: a Programmer's Perspective”; Randal E. Bryant, David R. O'Hallaron--Pearson (2nd ed., 2011)
  Secção 5.7 (pags. 496 .. 500) – Understanding modern processors
  Advanced Material: Secção 5.7.2 .. 5.9 (pags. 523 .. 446) – Understanding modern processors

## Slide 3: Arquitectura Escalar
Processing Unit
Fetch and Decode
ALU
Memory
Input / Output
Cache L3
Cache L2
Cache L1
Registers
CPI >= 1
Branch Prediction
Instruction Buffer
Control Unit
Write Unit

## Slide 4: Arquitectura Super Escalar
Processing Unit
Fetch and Decode
UF1
Memory
Input / Output
Cache L3
Cache L2
Cache L1
Registers
CPI >= 1/n
Branch Prediction
Instruction Buffer
Control Unit
Write Unit
UF2
UFn

## Slide 5: Multiple Issue
As múltiplas unidades funcionais permitem o lançamento (issue) de mais do que uma instrução por ciclo, logo, potencialmente podemos ter CPI < 1
Os processadores actuais mais avançados tentam lançar (issue) 3 a 6 instruções por ciclo

## Slide 6: Multiple Issue: Limitações
Existem no entanto limitações ao número de instruções que podem executar em simultâneo:
  dependências de dados e/ou controlo
  disponibilidade de recursos: número e tipo de unidades funcionais, latência de diferentes instruções, atrasos no acesso à memória
Quem determina quais as instruções que podem ser lançadas simultaneamente?
static issue | dynamic issue
compilador | processador

## Slide 7: Static in-order Multiple Issue
O compilador agrupa em pacotes as instruções que serão lançadas (issued) em cada ciclo do relógio
Estes pacotes de instruções concatenadas podem ser vistos como uma única instrução com múltiplas operações: VLIW – Very Long Instruction Word
Uma VLIW comporta tantas instruções quantos os pipelines (unidades funcionais) disponíveis
O compilador é responsável por:
  garantir que não há dependências dentro de uma VLIW
  que as instruções integradas numa VLIW podem ser executadas pelas unidades funcionais
  resolver dependências de controlo ou dependências de dados entre diferentes VLIW

## Slide 8: Static in-order Multiple Issue –ARM Cortex A8
Pipe 0 | Pipe 1 | Válido ?
movl $10, %r1 | movl (%r2), %r3 | Sim
movl $10, %r1 | addl %r1, %r3 | ?
movl (%r2), %r3 | movl (%r4), %r5 | Não
mov $10,%r1 | jne label | ?
movl $10, %r1
addl %r1, %r3
addl %r1, %r3
movl $10, %r1
addl %r1, %r3
movl $10, %r1
jne label
movl $10, %r1
movl $10, %r1
jne label
movl $10, %r1
jne label

## Slide 9: Dependências: dados e controlo
Podem inviabilizar a execução simultânea (ou fora de ordem) de múltiplas instruções
RAW – Read After Write
A instrução Ij com dependência RAW de Ii tem que ser executada num ciclo posterior ao de Ii
Loop:
lw $t0, 0($s1)
addu $t0,$t0,$s2
sw $t0, 0($s1)
addi $s1,$s1,–4
bne $s1,$zero,Loop

## Slide 10: Dependências: dados e controlo
Podem inviabilizar a execução simultânea (ou fora de ordem) de múltiplas instruções
WAR –Write After Read
A instrução Ij com dependência WAR de Ii pode ser executada no mesmo ciclo de Ii , mas não antes de Ii
Loop:
lw $t0, 0($s1)
addu $t0,$t0,$s2
sw $t0, 0($s1)
addi $s1,$s1,–4
bne $s1,$zero,Loop

## Slide 11: Dependências: dados e controlo
Podem inviabilizar a execução simultânea (ou fora de ordem) de múltiplas instruções
WAW –Write After Write
A instrução Ij com dependência WAW de Ii tem que ser executada num ciclo posterior ao de Ii
addi $t0, $0, 10
addi $t0, $0, 20

## Slide 12: Dependências: dados e controlo
Podem inviabilizar a execução simultânea (ou fora de ordem) de múltiplas instruções
dependência de controlo
Instruções após um salto condicional só podem ser executadas no mesmo ciclo (ou antes) do salto se o processador suportar execução especulativa
Loop:
lw $t0, 0($s1)
addu $t0,$t0,$s2
sw $t0, 0($s1)
addi $s1,$s1,–4
bne $s1,$zero,Loop

## Slide 13: Grafo de dependências
I1: addi $s1, $zero, 8
I2: addi $s2, $zero, 100
Loop:
I3: lw $t0, 0($s1)
I4: addu $t0,$t0,$s2
I5: sw $t0, 0($s1)
I6: addi $s1,$s1,–4
I7: bne $s1,$zero,Loop
I1
I2
I3.1
RAW
I4.1
$s1
$t0
$s2
I5.1
WAR
$t0
I6.1
$s1
I7.1
$s1
I3.2
I4.2
$t0
I5.2
$t0
I6.2
$s1
I7.2
$s1
$s1
WAW
Branch

## Slide 14: Static in-order Multiple Issue – MIPS
Considere uma versão com static multiple issue do MIPS, com 2 pipelines:
  Pipe 0 : ALU ou branch
  Pipe 1 : load / store
Loop:
I1: lw $t0, 0($s1)
I2: addu $t0,$t0,$s2
I3: sw $t0, 0($s1)
I4: addi $s1,$s1,–4
I5: bne $s1,$zero,Loop
CC | Pipe 0 (ALU/Branch) | Pipe 1 (LS)
1 |  | 
2 |  | 
3 |  | 
4 |  | 
CPI |  | 
lw $t0,0($s1)
nop
addi $s1,$s1,–4
addu $t0,$t0,$s2
bne $s1,$zero,Loop
sw $t0,4($s1)
4 / 5 = 0.8
nop
nop
I1
I2
$t0
I3
0($s1)
$t0
I4
$s1
I5
$s1

## Slide 15: Loop Unrolling– Exemplo: MIPS
Loop:
lw $t0, 0($s1)
addu $t0,$t0,$s2
sw $t0, 0($s1)
lw $t1, -4($s1)
addu $t1,$t1,$s2
sw $t1, -4($s1)
addi $s1,$s1,–8
bne $s1,$zero,Loop
Loop:
lw $t0, 0($s1)
addu $t0,$t0,$s2
sw $t0, 0($s1)
addi $s1,$s1,–4
bne $s1,$zero,Loop
Loop:
lw $t0, 0($s1)
addu $t0,$t0,$s2
sw $t0, 0($s1)
lw $t0, -4($s1)
addu $t0,$t0,$s2
sw $t0, -4($s1)
addi $s1,$s1,–8
bne $s1,$zero,Loop
anti-dependência -> register renaming

## Slide 16: Loop Unrolling– Exemplo: MIPS
Loop:
I1: lw $t0, 0($s1)
I2: addu $t0,$t0,$s2
I3: sw $t0, 0($s1)
I4: lw $t1, -4($s1)
I5: addu $t1,$t1,$s2
I6: sw $t1, -4($s1)
I7: addi $s1,$s1,–8
I8: bne $s1,$zero,Loop
CC | Pipe 0 (ALU/Branch) | Pipe 1 (LS)
1 |  | 
2 |  | 
3 |  | 
4 |  | 
5 |  | 
CPI |  | 
addi $s1,$s1,–8
lw $t0, 0($s1)
addu $t0,$t0,$s2
bne $s1,$zero,Loop
lw $t1, -4($s1)
addu $t1,$t1,$s2
sw $t0, 0($s1)
sw $t1, -4($s1)
5 / 8 = 0.625
nop
OUT OF
ORDER
I1
I2
$t0
I3
$t0
I7
$s1
I8
$s1
I4
I5
$t1
I6
$t1
$s1

## Slide 17: Loop Unrolling
Consiste em fazer múltiplas cópias do corpo de um ciclo
(normalmente feito pelo compilador)
for (i=0 ; i<N ; i++) {
a[i] = a[i] + var;
}
for (i=0 ; i<N ; i+=3) {
a[i] = a[i] + var;
a[i+1] = a[i+1] + var;
a[i+2] = a[i+2] + var;
}
O seu efeito no desempenho nem sempre é positivo
Contribui para:
  disponibilizar mais instruções independentes para aumentar o ILP, e consequentemente reduzir o CPI
  reduzir o número de instruções executadas

## Slide 18: Static in-order Multiple Issue: Limitação
O código gerado depende da organização do processador (número, tipo e desempenho das unidades funcionais)
A mudança para diferentes implementações da mesma arquitectura:
  frequentemente exige recompilação para que o código execute;
  noutros casos, exige recompilação para manter um desempenho aceitável

## Slide 19: Dynamic Multiple Issue
O processador selecciona dinamicamente, em tempo de execução, quais as instruções a executar em cada pipeline (unidade funcional)
Diminui a dependência da compilação, relativamente à abordagem estática, pois é o hardware que selecciona as instruções de acordo com a sua própria organização

## Slide 20: SuperEscalaridade: dynamic in-order scheduling
in-order scheduling: instruções seleccionadas na ordem com que aparecem no programa, baseado na disponibilidade dos operandos e de unidades funcionais apropriadas
I1: lw $t0, 20($s2)
I2: addu $t1,$t0,$t2
I3: sub $s4,$s4,$t3
I4: addi $t5, $s4, 20
CC | Pipe 0 (ALU/Branch) | Pipe 1 (LS)
1 |  | 
2 |  | 
3 |  | 
4 |  | 
CPI |  | 
blocos independentes
entre si
nop
nop
nop
nop
lw $t0, 20($s2)
addu $t1,$t0,$s2
sub $s4,$s4,$t3
addi $t5, $s4, 20
4 / 4 = 1
I1
I3
$s4
I2
$t0
I4

## Slide 21: SuperEscalaridade: dynamic out-of-order scheduling
out-of-order scheduling: as instruções são reordenadas pelo processador para minimizar o CPI, garantindo a correcta execução do programa
speculative execution: as instruções são executadas pelo processador antes de determinar se devem ser executadas. Exemplo: após um salto condicional ainda não avaliado
in-order commit: os resultados das instruções executadas fora de ordem e/ou especulativamente só são escritos quando é determinado que estão correctos Escrita (commit) pela ordem do programa sequencial (in-order)

## Slide 22: Diagrama Out-of-order Dynamic Multiple Issue

## Slide 23: SuperEscalaridade: organização
[ FIGURE 4.72 – Patterson & Hennessy; Computer Organization & Design – 5th Edition, Elsevier, 2013 --- As 3 unidades primárias para dynamic pipeline scheduling]
. fetch das instruções
. descodificação
. Envia para a unidade funcional correspondente

## Slide 24: SuperEscalaridade: organização
[ FIGURE 4.72 – Patterson & Hennessy; Computer Organization & Design – 5th Edition, Elsevier, 2013 --- As 3 unidades primárias para dynamic pipeline scheduling]
Buffers que mantêm as operações a realizar e os respectivos operandos.
Quando os operandos de uma operação estão disponíveis e a unidade funcional livre, a operação é escalonada e o resultado calculado.

## Slide 25: SuperEscalaridade: organização
[ FIGURE 4.72 – Patterson & Hennessy; Computer Organization & Design – 5th Edition, Elsevier, 2013 --- As 3 unidades primárias para dynamic pipeline scheduling]
Assim que um resultado é calculado é enviado para:
. Outras reservation stations que possam estar à espera deste valor;
. Para a commit unit

## Slide 26: SuperEscalaridade: organização
[ FIGURE 4.72 – Patterson & Hennessy; Computer Organization & Design – 5th Edition, Elsevier, 2013 --- As 3 unidades primárias para dynamic pipeline scheduling]
Armazena resultados no reorder buffer até que possam ser escritos no seu destino final (registos/memória), devido à execução especulativa.
O reorder buffer é usado para alimentar as reservation units com resultados que ainda não tenham sido escritos.

## Slide 27: SuperEscalaridade: dynamic out-of-order scheduling
out-of-order scheduling: as instruções são reordenadas pelo processador para minimizar o CPI, garantindo a correcta execução do programa
I1: lw $t0, 20($s2)
I2: addu $t1,$t0,$t2
I3: sub $s4,$s4,$t3
I4: addi $t5, $s4, 20
CC | Pipe 0 (ALU/Branch) | Pipe 1 (LS)
1 |  | 
2 |  | 
3 |  | 
CPI |  | 
lw $t0, 20($s2)
sub $s4,$s4,$t3
addu $t1,$t0,$s2
nop
nop
addi $t5, $s4, 20
3 / 4 = 0.75
I1
I3
$s4
I2
$t0
I4
blocos independentes
entre si

## Slide 28: Scheduling - Exercícios
Implementação do MIPS com 2 unidade funcionais:
  0 : operações sobre inteiros e saltos (1 ciclo)
  1 : loads (2 ciclos) e stores (1 ciclo) Apesar de 1 load tomar 2 ciclos, pode-se iniciar uma instrução a cada ciclo (pipeline profundidade 2)
Previsão de salto tomado
Para o programa abaixo e para 2 iterações, calcule #I, #cc e CPI, para cada política de escalonamento
I1: lw %t0, 0(%s0)
I2: addi %t0, %t0, $20
I3: sw %t0, 0(%s0)
I4: addi %s0, %s0, -4
I5: bnz I1

## Slide 29: Grafo de dependências
I1: lw $t0, 0($s0)
I2: addi $t0,$t0, 20
I3: sw $t0, 0($s0)
I4: addi $s0,$s0,–4
I5: bne $s0,$zero,I1
I1.1
RAW
I2.1
$t0
I3.1
WAR
$t0
I4.1
$s0
I5.1
$s0
I1.2
I2.2
$t0
I3.2
$t0
I4.2
$s0
I5.2
$s0
$s0
WAW
Branch

## Slide 30: Scheduling: in-order multiple issue
I1: lw %t0, 0(%s0)
I2: addi %t0, %t0, $20
I3: sw %t0, 0(%s0)
I4: addi %s0, %s0, -4
I5: bne $s0,$zero,I1
cc | 0 (int + b) |  | 1 (load / store)
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
4 |  |  | 
5 |  |  | 
6 |  |  | 
7 |  |  | 
8 |  |  | 
9 |  |  | 
10 |  |  | 
#I = 10
#cc = 9
CPI = 0.9
lw %t0, 0(%s0)
nop
nop
addi %t0,$t0,20
nop
sw %t0, 0(%s0)
addi %s0,$s0,-4
bnz I1
I1.1
I2.1
$t0
I3.1
$t0
I4.1
$s0
I5.1
$s0
I1.2
I2.2
$t0
I3.2
$t0
I4.2
$s0
I5.2
$s0
$s0
lw %t0, 0(%s0)
nop
addi %t0,$t0,20
nop
sw %t0, 0(%s0)
addi %s0,$s0,-4
bne $s0,$zero,I1

## Slide 31: Scheduling: in-order multiple issue; unroll = 2
I1
RAW
I2
$t0
I3
WAR
$t0
I4
I5
$t1
I6
$t1
I7
$s0
I8
$s0
WAW
Branch
I1: lw %t0, 0(%s0)
I2: addi %t0, %t0, $20
I3: sw %t0, 0(%s0)
I4: lw %t1, -4(%s0)
I5: addi %t1, %t1, $20
I6: sw %t1, -4(%s0)
I7: addi %s0, %s0, -8
I8: bne $s0,$zero,I1
$s0

## Slide 32: Scheduling: in-order multiple issue; unroll = 2
cc | 0 (int + b) |  | 1 (load / store)
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
4 |  |  | 
5 |  |  | 
6 |  |  | 
7 |  |  | 
8 |  |  | 
9 |  |  | 
10 |  |  | 
#I = 8
#cc = 9
CPI = 1.125
I1: lw %t0, 0(%s0)
I2: addi %t0, %t0, $20
I3: sw %t0, 0(%s0)
I4: lw %t1, -4(%s0)
I5: addi %t1, %t1, $20
I6: sw %t1, -4(%s0)
I7: addi %s0, %s0, -8
I8: bne $s0,$zero,I1
lw %t0, 0(%s0)
nop
nop
nop
addi %t0,%t0,20
sw %t0, 0(%s0)
lw %t1, -4(%s0)
addi %t1,%t1,20
nop
nop
nop
nop
sw %t1, -4(%s0)
addi %s0,%s0,-8
bne $s0,$zero,I1
...
I1
I2
$t0
I3
$t0
I4
I5
$t1
I6
$t1
I7
$s0
I8
$s0
$s0

## Slide 33: Scheduling: out of order multiple issue; unroll = 2
cc | 0 (int + b) |  | 1 (load / store)
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
4 |  |  | 
5 |  |  | 
6 |  |  | 
7 |  |  | 
8 |  |  | 
9 |  |  | 
10 |  |  | 
#I = 8
#cc = 6
CPI = 0.75
addi %s0, %s0, -8
lw %t0, 0(%s0)
nop
lw %t1, -4(%s0)
addi %t0,%t0,$20
addi %t1,%t1,$20
sw %t0, 0(%s0)
sw %t1, -4(%s0)
bne $s0,$zero,I1
nop
...
I1: lw %t0, 0(%s0)
I2: addi %t0, %t0, $20
I3: sw %t0, 0(%s0)
I4: lw %t1, -4(%s0)
I5: addi %t1, %t1, $20
I6: sw %t1, -4(%s0)
I7: addi %s0, %s0, -8
I8: bne $s0,$zero,I1
I1
I2
$t0
I3
$t0
I4
I5
$t1
I6
$t1
I7
$s0
I8
$s0
$s0

## Slide 34: VoxVote
Go to http://live.voxvote.com
Enter pin number: 127845

## Slide 35: ILP: limitações
Pipelining e multiple issue são usados para explorar Instruction Level Parallelism (ILP)
No entanto, na maior parte das aplicações é difícil lançar mais do que duas instruções por ciclo:
  Existem dependências de controlo e dados no código que limitam o paralelismo disponível;
  Penalizações devido ao acesso à memória limitam a capacidade de manter os múltiplos pipelines constantemente ocupados.

## Slide 36: ARM Cortex-A8 vs Intel Core i7
[ FIGURE 4.74 – Patterson & Hennessy; Computer Organization & Design – 5th Edition, Elsevier, 2013 ]

## Slide 37: ARM Cortex A8
[ FIGURE 4.75 – Patterson & Hennessy; Computer Organization & Design – 5th Edition, Elsevier, 2013 --- The A8 pipeline]

## Slide 38: ARM Cortex A8 - Desempenho
FIGURE 4.76 Patterson & Hennessy; Computer Organization & Design – 5th Edition, Elsevier, 2013
CPI on ARM Cortex A8 for the Minnespec benchmarks, which are small versions of the SPEC2000 benchmarks.
CPI

## Slide 39: Intel Core i7 920
[ FIGURE 4.77 – Patterson & Hennessy;
Computer Organization & Design
5th Edition, Elsevier, 2013 ]

## Slide 40: Intel Core i7 920 - Desempenho
FIGURE 4.78 CPI of Intel Core i7 920 running SPEC2006 integer benchmarks.